## Slide 1: ALTERNATIVE ANTRIEBE
Sicherheitseinrichtungen & Einsatztaktik
Notes: Für Detailinformationen bitte die Unterlage E-20 des ÖBFV vor dem Unterricht einsehen!
Diese Präsentation baut auf die Präsentation 1 auf...

## Slide 2: Überblick
Sicherheitseinrichtungen der Antriebe
Taktikschema
Lagefeststellung / Erkundung
Informationsbeschaffung
Planung und Beurteilung
Gefahren der Einsatzstelle
Befehlsgebung
Notes: Diese Folie zeigt nur die Inhalte der folgenden Folien, noch nicht auf Details eingehen.

## Slide 3: Sicherheitseinrichtungen Erdgas CNG
elektromagnetisches Absperrventil
mechanisches Absperrventil
Thermosicherung
Durchflussmengenbegrenzer
eventuell Berstscheibe
Notes: elektromagnetisches Absperrventil schließt Gasflasche, wenn
Zündung aus
Batterie abgeklemmt
Airbag ausgelöst
mechanisches Absperrventil kann geschlossen werden, wenn Magentventil defekt – Bedienung reicht von Rändelschraube über verschiedenste Mehrkantschlüssel
Thermosicherung kann Schmelzlot oder Mechanismus ähnlich eines Sprinklers sein – öffnet bei ca. 110 °C und gesamter Tank bläst ab, das dauert ein paar Minuten
Durchflussmengenbegrenzer verhindert bei abgerissener Leitung oder Ventil das schlagartige Abblasen des Tanks, es können nur noch Mindermengen austreten, das Abblasen dauert dann mehrere Stunden
Berstscheibe ist nicht vorgeschrieben, kann aber vorhanden sein. Bei Überschreiten eines gewissen Drucks bricht eine Einmalmembran und der Tank bläst ab.

## Slide 4: Sicherheitseinrichtungen Flüssiggas LPG
elektromagnetisches Absperrventil
mechanisches Absperrventil
Füllstoppventil
Überdruckventil
Notes: elektromagnetisches Absperrventil schließt Gasflasche, wenn
Zündung aus
Batterie abgeklemmt
Airbag ausgelöst
mechanisches Absperrventil kann geschlossen werden, wenn Magentventil defekt – Bedienung reicht von Rändelschraube über verschiedenste Mehrkantschlüssel
Füllstoppventil beendet den Tankvorgang, wenn 80 % Füllvolumen erreicht sind, Reserve wird für Temperaturanstieg benötigt, da sich Flüssigkeit dann ausdehnt.
Überdruckventil öffnet mechanisch wenn der Druck über 27 bar steigt und schließt wieder, wenn sich Druck normalisiert hat

## Slide 5: Sicherheitseinrichtungen Wasserstoff H2
Wasserstoffsensoren
elektromagnetisches Absperrventil
Überdrucksicherung
Thermosicherung
Notes: Wasserstoffsensoren sind nicht vorgeschrieben, können aber vorhanden sein und zeigen Detektion z.B. beim BMW CleanEnergy Projekt mittles rot blinkender Türpins an
Vergleichbar wie bei Erdgasfahrzeugen schließt ein elektromagnetisches Absperrventil, wenn Zündung aus, Batterie abgeklemmt bzw. Airbag ausgelöst hat
Eine Überdrucksicherung sorgt bei zu hohen Druck für eine Entlastung über Abstromöffnungen am Dach.
Bei flüssigen Wasserstoff in Kyrogentanks muss selbst dann Druck abgelassen werden, wenn man länger steht, da sich der Wasserstoff erwärmt und dabei ausdehnt.
Eine Beschädigung der Isolierung beschleunigt diesen Vorgang massiv.
Eventuell ist auch eine Thermosicherung vorhanden, welche ab einer gewissen Temperatur anspricht.

## Slide 6: Sicherheitseinrichtungen Elektro HV
Kennzeichnung der Hochvoltkomponenten
Berührungsschutz, orange Farbe
galvanische Trennung vom Bordnetz
meistens ein Hochvolt-Interlock-System
Entladeschaltung für HV-System
Deaktivierung bei Unfallerkennung
Wartungsstecker
HV-Sicherung
Notes: Hochvoltkomponenten (> 60 V) werden mittels Piktogrammen gekennzeichnet, es kommen verschiedenste Ausprägungen zum Einsatz.
Hochvoltleitungen werden mittels oranger Farbe gekennzeichnet und verfügen über einen durchgängigen und überwachten Berührungsschutz.
Überwacht wird dieser Berührungsschutz durch einen mittels Spannung überwachten Koaxialkabelschirms.
Das Hochvoltsystem ist galvanisch vom 12/24 V Bordnetz getrennt, hat kein Potential auf Erde/Karosserie (IT-System = isolé terre).
Ein sogenanntes Hochvolt-Interlock-System (Pilot-, oder Sicherheitslinie) wird bei vielen Herstellern parallel zum Hochvoltsystem geführt und öffnet vor dem Trennen von Steckverbindungen die Hauptrelais der Hochvoltbatterie, somit wird beim Trennen kein Lichtbogen entstehen, da nicht mehr geschaltet wird, sondern nur noch getrennt.
Mittlerweile ist eine Entladeschaltung für HV-Komponenten vorgeschrieben, d.h. wird ein Unfall erkannt, werden durch Kurzschlussschaltungen die HV-Komponenten entladen, ist so eine Schaltung nicht vorhanden, kann es bis zu 10 Minuten dauern, bis die Systemkomponenten spannungsfrei sind.
Wird ein Unfall erkannt (Airbag hat ausgelöst) deaktiviert das Airbagsteuergerät das Antriebssystem, indem die Hauptrelais für + und – in der Batterie geöffnet werden.
Bei vielen Fahrzeugen öffnet dieses Relais auch bei Zündung aus, jedoch nicht beim Abklemmen der 12 V Batterie, da der Spannungswandler auch 12 V ins Bordnetz liefert und das HV-System somit selbsthaltend ist. Aufgrund der hohen DC Spannungen von bis zu 1.000 V moderner HV-Batterien kann wegen dem Verschleiß der Kontakte das Hauptrelais nicht mehr bei jedem Ausschalten der Zündung geöffnet werden, dies passiert dann nur mehr durch das Airbagsteuergerät bzw. durch die herstellerspezifischen Deaktivierungsmaßnahmen.
Wartungsstecker: MSD ManualServiceDisconnect (oft ebenfalls Rettungstrennstelle zB Zoe, JLR) an der HV-Batterie entfernen einen galvanischen Bügel oder eine Sicherung zwischen zwei Batteriemodulen und öffnen somit den Stromkreis in der Batterie indem ein Potential schon vor den Relais getrennt wird, meistens immer( ECE R100-2) ist ein HV-Interlock-System vorhanden, wenn nicht (immer/Ausrüstungsvorschlag) sollte zum Ziehen ein Hochspannungschutzhandschuh 1.000 V und das Gesichtsschutzvisier verwendet werden.
HV-Sicherungen sorgen in letzter Instanz beim Versagen aller anderen Sicherheitskomponenten zum Löschen des Lichtbogens.
Rettungstrennstellen:
Können in verschiedenen Varianten ausgeführt sein. Sie stellen eine weitere Möglichkeit dar, ein Fzg ab Batterie ´spannungsfrei zu schalten, Rettungstrennstellen können zB. Speziell gekennzeichnete 12V Sicherungen sein, Stecker, Kabel mit gekennzeichneten Schnittpunkten, diese haben die Funktion die Relaise spannungsfrei zu schalten. Ist die Rettungstrennstelle eine MSD wird die Batterie bereits vor den Relaise spannungsfrei geschalten. Rettungstrennstellen sind meist mit einem orange/gelben Piktogramm mit rotem Helm gekennzeichnet.

## Slide 7: Taktikschema

## Slide 8: Lagefeststellung / Erkundung
A
U
T
O
ustretende Stoffe
nterboden, Motorhaube, Kofferraum erkunden
ankdeckel öffnen
berflächen absuchen – Airbag ausgelöst?
Notes: Austretende Stoffe kann man sehen – hören – riechen – messen.
Unterboden, Motorhaube und Kofferraum sind auf orange Kabel, Tanks, Batterien, sonstige Gefahren oder Personen zu erkunden
Tankdeckel ist zu öffnen, man erkennt die Kraftstoffart, welche ab 12. Oktober 2018 in der EU bei Neufahrzeugen gekennzeichnet sein muss. (Vergleich/Widersprüche EV/PHEV/HEV)
Oberflächen sind auf Hinweise zu untersuchen (grüne Schrift am Kennzeichen, Hybrid, „ich fahre mit Erdgas“, 100 % Elektrisch,….)

## Slide 9: Informationsbeschaffung
Rettungsdatenblatt hinter Sonnenblende?
Überprüfung Tankdeckel
KFZ Kennzeichenabfrage über www.feuerwehrapp.at
Befragung von Beteiligten
Bedienungsanleitung
Aufkleber oder Typenkennzeichnung
Datenbankabfragen (EuroRescue App, CRS, …)
Notes: Rettungsdatenblätter werden auch als Rettungskarten bezeichnet.

## Slide 10: Planung und Beurteilung
Hat Airbag ausgelöst?
Welche Gefahren gehen von der Antriebstechnik aus?
Welchen Einfluss können diese auf den Einsatz haben?
Welche Einsatztaktik ist sinnvoll?
Welches Löschmittel ist geeignet?
…
Notes: Mögliche Inputs geben...

## Slide 11: Gefahren der Einsatzstelle

## Slide 12: Befehlsgebung
Standardmaßnahme:
Zündung aus
Batterien abklemmen
Besondere Maßnahme:
Deaktivierung lt. Herstellerangaben
Notes: Zündung aus alleine führt bei manchen Elektrofahrzeugen nicht zum Deaktivieren der HV-Anlage,
da die Hauptrelais aufgrund der hohen Batteriespannung die vielen Schaltvorgänge nicht aushalten würden.
Batterie Abklemmen als Einzelmaßnahme funktioniert nur bei den wenigsten Elektrofahrzeugen,
da der Spannungsinverter auch 12 V erzeugt und ins System einspeist
Bei Gasfahrzeugen und konventionellen Antrieben funktionieren Einzelmaßnahmen in der Regel schon.

## Slide 13: Einsatzmaßnahmen Brand

## Slide 14: Einsatzmaßnahmen VU

## Slide 15: Filmsequenz
Download für HighQuality MP4:
https://oebfv.sharepoint.com/sites/service/Gefahrenerkennung/Filmteile/OEBFV%20Gef%20Stoffe_18_Alternative-Antriebssysteme_H.264%201080p%2010Mbit.mp4

## Slide 16: Kahoot Quiz
https://create.kahoot.it/share/alternative-antriebe-2/47fe52e7-8a56-46a3-adb1-7bd391ef5eca
Notes: Bei Bedarf kann im Anschluss ein Kahoot Quiz gespielt werden.
Der Vortragende startet mit folgendem Link das Quiz, welches man entweder in Teams oder mit Einzelspielern spielen kann.
Die Fragen werden am Beamer eingeblendet und die Spieler antworten über ihr Handy, Zwischenergebnisse werden am Beamer visualisiert.
https://create.kahoot.it/share/alternative-antriebe-2/47fe52e7-8a56-46a3-adb1-7bd391ef5eca

## Slide 17: Quellenangaben
Bilder vom Audi Media Center
Bilder vom Opel Pressroom
Bilder vom BMW PressClub
Merkblatt „Alternativ angetriebene Fahrzeuge“ der SFSW
Rettungsleitfaden für alternative Antriebe der Volkswagen AG
Weber-Rescue
basierend auf der Winterschulung der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg

## Slide 18
Österreichischer Bundesfeuerwehrverband
Voitgasse 4
1220 Wien
www.bundesfeuerwehrverband.at
office@feuerwehr.or.at
KONTAKTDATEN