## Slide 1: ALTERNATIVE ANTRIEBE
Arten und deren Erkennungsmöglichkeiten
Notes: Kurzer Einstieg in das Thema machen:
Beispiele: Gerade mit der aktuellen Schadstoffdebatte zu Dieselfahrzeugen werden Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechnicken immer mehr gefordert.
Auch die Feuerwehr muss sich mit neuen Antriebsarten auseinander setzten…

## Slide 2: Überblick
Erdgasantrieb
Flüssiggasantrieb
Wasserstoffantrieb
Hybrid- und Elektroantrieb
Informationsbeschaffung
Notes: Dies ist nur ein Überblick der Inhalte in dieser Präsentation, hier nicht auf Details eingehen.

## Slide 3: Erdgasantrieb
Notes: Weltweit gibt es über 26 Millionen Erdgasfahrzeuge, in Österreich waren es 2018 ca. 12.000 Fahrzeuge.
Die Tanks sind entweder aus Stahl oder aus kohlefaserverstärkten Kunststoff (CFK) und werden im Fahrzeug so eingebaut, dass eine Beschädigung bei einem Unfall möglichst vermieden wird.
Der Druck beträgt ca. 200 bar und es werden ca. 26 kg Erdgas bei PKWs und bis zu 250 kg bei Bussen mitgeführt.
https://www.erdgasautos.at

## Slide 4: Erdgasantrieb
CNG = Compressed Natural Gas
Mischgas aus Methan, Ethan, Propan, Butan sowie inerten Gasen
leichter als Luft (0,6/1)
farb- und geruchlos aber zum Vertrieb odoriert
mono- oder bivalenter Antrieb möglich
Speicherung als Druckgas bis 250 bar
EX-Bereich 4 Vol % - 17 Vol %
Notes: Monovalent bedeutet nur mit Erdgas betreibbar, bivalent bedeutet dass auch ein Benzintank vorhanden ist und der Motor mit beiden Kraftstoffarten betrieben werden kann.

## Slide 5: Erdgas Erkennungsbeispiele
Notes: Logos der Hersteller
Schriftzüge regionaler Anbieter
Spezielle Tachosymbole in der Tankanzeige
Spezieller Tankstutzen für Erdgas

## Slide 6: Flüssiggasantrieb
Notes: Flüssiggasantrieb kann in jedes konventionelle Benzinbetriebene Fahrzeug eingebaut werden, hierzu kommt ein dünnwandiger Blechtank in die Reserveradmulde, Reserverad werden durch Kompressor und Reifendichtmittel ersetzt. Über einen Verdampfer wird das Erdgas in den Ottomotor eingespritzt.
Flüssiggasfahrzeuge sind daher meistens bivalent ausgeführt, auch wenn sie vom Hersteller bereits in der LPG Variante geliefert werden.

## Slide 7: Flüssiggasantrieb
LPG = Liquid Petroleum Gas oder auch Autogas
Mischgas aus Propan und Butan
schwerer als Luft (1,55/1)
farb- und geruchlos aber zum Vertrieb odoriert
mono- oder bivalenter Antrieb möglich
Speicherung als Flüssiggas bis 5-10 bar
Nachrüstlösungen erhältlich (keine Rettungsdatenblätter verfügbar)
EX-Bereich ca. 1,4 Vol % - 10,9 Vol %
Notes: Synonym Autogas

## Slide 8: Flüssiggas Erkennungsbeispiele
Notes: spezieller Tankstutzen
oft ein Knopf zum manuellen Umschalten zwischen den Kraftstoffarten
Herstellerlogo
Schriftzüge an Autos

## Slide 9: Wasserstoffantrieb
Notes: Wasserstofffahrzeuge sind eher selten auf Österreichs Straßen anzutreffen, es gibt aktuell erst eine Handvoll Tankstellen.
Der Wasserstoff kann entweder in einem Ottomotor heiß verbrannt werden oder in einer Brennstoffzelle wird damit elektrische Energie erzeugt.
Als Produkt entsteht dabei Wasser – ca. 5 – 8 l/100 km.
Auf Österreichs Straßen fanden sich bisher nur Versuchsfahrzeuge, seit 2018 kann aber der Toyota Mirai (weltweit das erste serienmäßige Wasserstofffahrzeug) und die Hyundai Nexo und ix35 FCEV bezogen werden.

## Slide 10: Wasserstoffantrieb
H2 / Hydrogen = Wasserstoff
H2 wird sowohl als LH2 also auch als GH2 angeboten
deutlich leichter als Luft (0,07/1)
farb- und geruchlos sowie nicht reizend oder giftig
mono- oder bivalenter Antrieb möglich
Speicherung bei einem Druck von ca. 16 bar, tief kalt verflüssigt (LH2) bzw. bis zu 700 bar gasförmig (GH2)
Nachrüstung nicht möglich
EX-Bereich 4 Vol % - 75,6 Vol %
Notes: Monovalent = Monovalente Fahrzeuge haben nur eine Antriebsart (z. B. Erdgas)
Tiefkalt = < -30°C
LH2 ist Wasserstoff verflüssigt
GH2 ist Wasserstoff gasförmig

## Slide 11: H2 Erkennungsbeispiele
Notes: - spezielle Tankstutzen mit auffälligen Markierungen
Herstellerlogos im Motorraum, am Kofferraum und an den Türen

## Slide 12: Hybrid- und Elektroantrieb
Notes: Hybrid- und Elektrofahrzeuge haben ein Hochvoltsystem verbaut – Spannung > 60 V
- reine Elektroautos sind durch den US-Hersteller Tesla und dessen Medienpräsenz/Marketing derzeit sehr populär, aber trotzdem noch relativ gering verbreitet
Die Antriebsart die in den nächsten Jahren immer mehr sich verbreiten wird (billigere Preise…)
Hybridautos sind der Übergang vom reinen Verbrenner zum Elektroauto und werden die nächsten Jahre prägen (es wird sogar behauptet, dass die Kombination aus Verbrennungsmotor und Elektroantrieb die praktikable Lösung ist, um die gewünschten und geforderten Reichweiten zu erreichen - RangeExtender.
Vorsicht! Keine übermäßigen Technikdebatten aufkommen lassen, sonst führt die Ausbildungseinheit nicht zum gewünschten Ziel!
48 Volt Systeme fallen nicht unter den Begriff Hochvoltsystem, da hier keine gefährlichen Berührungsspannungen aufkommen.
Bei diesem System haben aber 12/24 V System und 48 Volt System die gleiche Masse, also die Karosserie.
Ein Schnitt in ein Kabel kann auch zur Karosserie einen Lichtbogen auslösen.

## Slide 13: Hybrid- und Elektroantrieb
Hochvoltsystem (> 60 Volt DC, > 30 V AC) Kennzeichnung orange Kabelfarbe
Antriebsarten:
  Elektro Antrieb = rein elektrisch
  Range-Extender = Elektro mit Stromaggregat
  Hybrid = Kombination zweier Antriebssysteme
  PlugIn-Hybrid (Laden über Ladesäule)

## Slide 14: Hybrid und Elektro Erkennungsbeispiele
Notes: Spezielle Tachos
Blaue Farbe in Firmenlogos steht oft für Elektro
Anstatt normalen Tankklappen sind Anschlüsse für Ladekabel verbaut (Hybrid & PlugInHybrid nur Tankklappen od. beides)
Schriftzüge von Herstellern speziell für ihre Elektroserien
Orange Kabel & Stecker
Futuristisches aussehen
blinder Kühlergrill
Grüne Schrift auf Kennzeichentafel bei österreichischer Zulassung (kann aber bei Altbestand auch noch schwarze Schrift haben)
GRÜNE Schrift auf KFZ KENNZEICHEN !!!!!
ACHTUNG: Vor- & Nachteile div. Hinweise erläutern.

## Slide 15: Informationsbeschaffung
Rettungsdatenblatt hinter Sonnenblende?
Überprüfung Tankdeckel
KFZ Kennzeichenabfrage über www.feuerwehrapp.at
Befragung von Beteiligten
Bedienungsanleitung
Aufkleber oder Typenkennzeichnung
Datenbankabfragen (EuroRescue App, CRS, …)
Notes: Rettungsdatenblätter werden auch als Rettungskarten bezeichnet.

## Slide 16: Filmsequenz
Download für HighQuality MP4:
https://oebfv.sharepoint.com/sites/service/Gefahrenerkennung/Filmteile/OEBFV%20Gef%20Stoffe_18_Alternative-Antriebssysteme_H.264%201080p%2010Mbit.mp4

## Slide 17: Kahoot Quiz
https://create.kahoot.it/share/alternative-antriebe-1/97f78d21-9e89-4ac9-bbc3-c3991d6a93ef
Notes: Bei Bedarf kann im Anschluss ein Kahoot Quiz gespielt werden.
Der Vortragende startet mit folgendem Link das Quiz, welches man entweder in Teams oder mit Einzelspielern spielen kann.
Die Fragen werden am Beamer eingeblendet und die Spieler antworten über ihr Handy, Zwischenergebnisse werden am Beamer visualisiert.
https://create.kahoot.it/share/alternative-antriebe-1/97f78d21-9e89-4ac9-bbc3-c3991d6a93ef

## Slide 18: Quellenangaben
Bilder vom Audi Media Center
Bilder vom Opel Pressroom
Bilder vom BMW PressClub
Merkblatt „Alternativ angetriebene Fahrzeuge“ der SFSW
Rettungsleitfaden für alternative Antriebe der Volkswagen AG
basierend auf der Winterschulung der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg

## Slide 19
Österreichischer Bundesfeuerwehrverband
Voitgasse 4
1220 Wien
www.bundesfeuerwehrverband.at
office@feuerwehr.or.at
KONTAKTDATEN